## Slide 1: ლექცია 2
ქსელის ქვექსელებად დაყოფა (Subnetting)

## Slide 2
ქვექსელების შექმნა
ქვექსელების შექმნა ქსელის მისამართს ყოფს მცირე ნაწილებად, რაც საშუალებას იძლევა უფრო ეფექტურად იქნას გამოყენებული სამისამართო სივრცე და უფრო ადვილია ქსელის მართვა. აღნიშნული მეთოდით ერთიანი სამისამართო სივრცე დაყოფილი რამოდენიმე ნაწილად, შეიძლება განაწილდეს რამოდენიმე ლოკალური ქსელზე მის დასამისამართებლად. ზოგჯერ პატარა ქსელისთვის არ არის აუცილებელი ქვექსელად დაყოფა. ქვექსელად დაყოფა არის აუცილებელი როდესაც საქმე გვაქვს გვაქვს დიდი ზომის ქსელებთან. ქვექსელად დაყოფისთვის იყენებენ ქვექსელის ნიღაბს

## Slide 3
სისტემური ადმინისტრატორი წყვეტს რამდენ ნაწილად და რა პორციით უნდა მოხდეს ქსელის დაყოფა ქვექსელად. მან უნდა იცოდეს რამდენი ქვექსელი არის საჭირო, ხოლო თითოულ ქვექსელში რამდენი ჰოსტი. ნებისმიერი კლასის ქსელი იყოფა ქვექსელად.
ქვექსელის მისამართი მოიცავს ქსელის პორციას პლიუს ქვექსელის და ჰოსტის ველი. ქვექსელის და ჰოსტის ველები იქმნება მთლიანი ქსელის ორიგინალური ჰოსტის პორციიდან. ქვექსელად დაყოფის შესაძლებლობა ქსელის ადმინისტრატორს აძლევს საშუალებას უფრო ადვილად გადაწყვიტოს დამისამართების პრობლემა.
ქვექსელის შესაქმნელად, ქსელის ადმინისტრატორი იღებს ბიტებს ჰოსტის ველიდან და გადასცემს ქვექსელის ველს. როდესაც იქმნება ქვექსელი და არ არის ნასესხები არცერთი ბიტი, მაშინ ფართომაუწყებლობითი მისამართი არის 255. მაქსიმალური ბიტების რაოდენობა რომელიც შეიძლება იქნას ნასესხები ჰოსტის ნაწილიდან შეიძლება იყოს ნებისმიერი, ოღონდ ბოლო ბაიტში უნდა დარჩეს 2 ბიტი ჰოსტისთვის.

## Slide 4
ჩვენ ვიცით, რომ პრივაიდერი გვაძლევს რაღაც ქსელის ზომას. ბლოკს, რომლის შიგნითაც შეგვიძლია ჩავრთოთ ჰოსტები (კომპიუტერები). მათ თითოეულს ეძლევათ შიდა IP ლოკალურ ქსელში სამუშაოდა გარეთ, გლობალურ ქსელში გადიან ერთი უნიკალური გარე IP-თ. ეს განისაზღვრება ქსელის ნიღბით, ანუ ნიღაბი გვიჩვენებს, რამდენი ჰოსტის ჩართვა შეგვიძლია ჩვენს ქსელში, სწორედ ესაა Classless Inter Domain Routing (CIDR). .

## Slide 5
ქვექსელის სტრუქტურის შესაქმნელად, ჰოსტისთვის განკუთვნილი ბიტების ნაწილი უნდა გადაკეთდეს ქსელურ ბიტებად. ხშირად ამას ნასესხებ ბიტებს უწოდებენ. ბიტების სესხება უნდა მოხდეს ქსელის მისამართთან ყველაზე ახლოსმდგომი ჰოსტის ბიტებიდან.
ქვექსელების ორგანიზება არის ქსელის შიდა ფუნქცია. ლოკალური ქსელი გარედან ჩანს როგორც ერთი მთლიანი ქსელი. ასეთი ხედვა ამცირებს ჩანაწერების რიცხვს მარშუტიზაციის ცხრილებში, რაც ნაკლებად ტვირთავს მარშუტიზატორს. ბიტების რაოდენობის არჩევა ქვექსელის ორგანიზების დროს დამოკიდებულია ჰოსტების რაოდენობაზე, რომელიც უნდა იყოს ქვექსელში. ბოლო ორი ბიტი ბოლო ოქტეტში არასოდეს უნდა იქნას გამოყენებული ქვექსელის შესაქმნელად მიუხედავად იმისა, თუ რომელი კლასის ქსელს ვყოფთ ქვექსელად. ბოლო ორი ბიტით იქმნება 4 მისამართი, აქედან პირველი არის ქსელის მისამართი, ბოლო კი ფართომაუწყებლობითი მისამართი. რჩება მხოლოდ ორი გამოყენებადი მისამართი ჰოსტებისთვის, რომელსაც ხშირად ორი მოწყობილობის დაკავშირებისას გამოიყენებენ.

## Slide 6
ქვექსელის ნიღაბი გამოიყენება ქვექსელის შესაქმნელად. ქვექსელის ნიღაბი აძლევს მარშუტიზატორს ინფორმაციას თუ რამდენი ბიტია ქსელის მისამართი და რამდენი ბიტია ჰოსტის მისამართი.
ქვექსელების შესაქმნელად საჭიროა ქვექსელის ნიღაბის შეცვლა
A კლასს შეესაბამება 255.0.0.0 ქვექსელის ნიღაბი;
B კლასს 255.255.0.0;
ხოლო C კლასს - 255.255.255.0
მაგალითად
IP 10.0.2.15 S\M 255.0.0.0
IP 147.15.20.8 S\M 255.255.0.0
IP 192.168.14.16 S\M 255.255.255.0

## Slide 7: C კლასის ქსელის დაყოფა ქვექსელებად
C კლასის ჰოსტების დასამისამართებლად ხელმისაწვდომია მხოლოდ 8 ბიტი, მისი შესაბამისი ნიღაბი არის
11111111.11111111.11111111.00000000
ნიღაბში 1-ები გვიჩვენებს ქსელის მისამართს, 0-ები გვიჩვენებს, რამდენი ჰოსტის ჩართვა შეგვიძლია ჩვენს ქსელში.
შევცვალოთ ნიღაბში 11111111.11111111.11111111.00000000 1-ით, ეს ნიშნავს, რომ გაიზრდება ქსელების რაოდენობა, ჰოსტების რაოდენობა კი შემცირდება.
განვიხილოთ მაგალითები:

## Slide 8
გვაქვს C კლასის 192.168.14.0 ქსელი,
მისი ნიღაბი (მასკა) არის 255.255.255.0
ქსელს ეკუთვნის 24 ბიტი და კვანძს (ჰოსტს) 8 ბიტი
ნიღაბში ჰოსტის 2 ბიტი შევცვლით ქსელის ბიტით(ერთიანებით) მივიღებთ:
გვქონდა 2-ში - 11111111.11111111.11111111.00000000
10-ში 255.255.255.0
მივიღეთ 2-ში - 11111111.11111111.11111111.11000000
10-ში 255.255.255.192
აქედან ქსელის მისამართი განისაზღვრება 26 ბიტით და კვანძის 6
მივიღეთ 4 ქვექსელი რადგან
22=4 და 26= 64 ქსელი 2 ( ციფრი 2 განსაზღვრავს ქსელის ბიტების ანუ 1-ების რაოდენობას მეოთხე ოქტეტში, ხოლო 6 - 0-იანების რაოდენობას მეოთხე ოქტეტში
მივიღეთ ქვექსელი ნიღაბით,255.255.255.192
ქსელების დიაპაზონი კი 192.168.14.0-63
192.168.14.64-127
192.168.14.128-191 და 192.168.14.192-255

## Slide 9
ქვესელების ფორმირება
ქვექსელების ფორმირების მაგალითი
ამოცანა: გაყავით 192.168.1.0 ქსელი 20 ქვექსელად, თითოეულში 6 კომპიუტერით.
გადაწყვეტა
1. განსაზღვრეთ რომელ კლასს მიეკუთვნება IPv4 მისამართი. 192.168.1.0 არის კლასი C, C კლასის სტანდარტული ქვექსელის ნიღაბი არის 255.255.255.0 ;
2. დაადგინეთ ბიტების რაოდენობა, რომლებიც მიიღება 20 ქვექსელის შესაქმნელად. ვინაიდან შეუძლებელია რიცხვის პოვნა, რომლის დროსაც 2 – ის ხარისხი 20 – ის ტოლი იქნება, ჩვენ ვირჩევთ უახლოეს უფრო დიდს ნომერი 25 = 32. ამრიგად, ქვექსელის ბიტების რაოდენობა = 5, ბიტების რაოდენობა ქვექსელში კვანძების იდენტიფიკაციისათვის = 3

## Slide 10
ქვესელების ფორმირება
ქვექსელების დაგეგმვის მაგალითი
11000000 10101000
11111111 11111111
00000001 00000000
11111111 00000000
С კლასის ქსელი
192.168.1.0/24
ქვექსელი 1
11000000 10101000
11111111 11111111
00000001 00000000
11111111 11111000
192.168.1.0
ქვექსელის ნიღაბი
255.255.255.248
ქვექსელი 2
11000000 10101000
11111111 11111111
00000001 00001000
11111111 11111000
192.168.1.8
ქვექსელის ნიღაბი
255.255.255.248
ქვექსელი 3
11000000 10101000
11111111 11111111
00000001 00010000
11111111 11111000
192.168.1.16
ქვექსელის ნიღაბი
255.255.255.248
…
…
ქვექსელი 20
11000000 10101000
11111111 11111111
00000001 10011000
11111111 11111000
192.168.1.152
ქვექსელის ნიღაბი
255.255.255.248

## Slide 11
რამდენი ქვექსელის (საბნეტის) მუშაობა უნდა უზრუნველყოს მოცემულმა ნიღაბმა 255.255.255.224?
რამდენი ჰოსტია დასაშვები თითოეული საბნეტისათვის?
192.168.24.0 255.255.255.192 რა არის დასაშვები საბნეტები მოცემული IP მისამართის მიხედვით?
რა უნდა იყოს ბროუდქასთ მისამართი თითოეული საბნეტისათვის?
რა არის დასაშვები ჰოსტი თითოეული საბნეტისათვის?
რამდენი ქვექსელია?
2x= ქვექსელების რაოდენობა.
x აქ არის “შენიღბული” ბიტების, ანუ ერთიანების აღმნიშვნელი.
მაგ: 11000000 აქ არის ოთხი ერთიანი და თითო ერთიანი რადგან შეესაბამება 2 ბიტს, იქნება 22 = 4, ეს ნიშნავს, რომ გვექნება სულ 4 ქვექსელი. ხოლო თითოეულ ქვექსელში შესაძლებელი იქნება 26 -2 ჰოსტის დამისამართება

## Slide 12
რამდენი ჰოსტია თითო ქვექსელში?
2y.
y არის ანუ 0-ების აღმნიშვნელი.
მეოთხე ოქტეტში
მაგალითად, მეოთხე ოქტეტში გვაქვს
11111000 არის სამი 0 რომელსაც ასევე ავიყვანთ ხარისხში 23 = 8
მიღებულ 8-ს ვაკლებთ 2-ს, რადგან ქვექსელის პირველ და ბოლო მისამართი არ გამოიყენება ჰოსტების მისამარტებად, ვინაიდან, პირველი არის ქსელის მისამართი, ბოლო კი ბროუდქასთის. ამიტომ გვრჩება 6 დასაშვები ჰოსტი თითოეულ საბნეტში.

## Slide 13
რა არის ბროუდქასთ მისამართი თითოეული საბნეტისათვის?
ბროუდქასთ მისამართი არის ქსელის ნიღბის ბოლო მნიშვნელობაში,
ჰოსტების აღმნიშვნელი 0-ები, შეცვლილი 1-ით. ჩვენს 11110000 შემთხვევაში, ბოლო ოთხი ნოლი იცვლება 1111-ით და აგვყავს ხარისხში 24 = 16 გამოვაკლოთ აქ ჯამს რიცხვი ერთი, საბნეტის პირველი რიცხვი და მივიღებთ 15-ს, ეს იქნება ჩვენი პირველი საბნეტის ბროუდქასთი.
, ბროუდქასთის გამოთვლა უფრო მარტივადაც შეგვიძლია. ბროუდქასთი ყოველთვის არის შემდეგი საბნეტის წინა რიცხვი. ანუ, პირველი საბნეტი ჩვენ აქ გვაქვს 0, მომდევნო იწყება 16-ით და მარტივად – 16 წინ დგას 15. ე.ი. 0-ით დაწყებული საბნეტის ბროუდქასთი ყოფილა 15

## Slide 14
გვაქვს 192.168.14.14 /25
S/M 255.255.255.128
Network Address 192.168.14.0
– Broadcast Address 192.168.14.127
– Host Numbers 126
მაგალითი

## Slide 15: მაგალითი:
ჩვენ განვიხილეთ C კლასის ქსელის ქვექსელებად დაყოფა, A და Bკლასის ქსელებისთვისაც არის ზუსტად იგივე. განვიხილოთ მაგალითი:
B კლასის ქსელი 172.16.0.0 /17
ქვექსელის მასკა არის 255.255.0.0 , შეიქმნება მისგან 2 ქვექსელი.
IP address | 172 | 16 | 0 | 0
 | 10101100 | 00010000 | 01100100 | 10000000
Subnet mask | 255 | 255 | 0 | 0
 | 11111111 | 11111111 | 00000000 | 00000000
თუ გვინდა შევქმნათ მეტი ქვექსელი, უნდა ავიღოთ ბიტები ჰოსტის ნაწილიდან. ყოველი ნასესხებ ბიტზე შეგიძლიათ გააორმაგოთ ქვექსელის რაოდენობა, 1 ბიტის სესხით ჩვენ ვქმნით 2 ქვექსელს ამ ერთი ქსელიდან. განსხვავება C კლასთან არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი ჰოსტის ბიტები. ყველაფერია.

## Slide 16
რა იქნება ახალი ქვექსელის ნიღაბი? ჩავწეროთ ნიღაბი ბინარულად:
255 | 255 | 128 | 0
11111111 | 11111111 | 10000000 | 00000000
როგორც ხედავთ, subnet mask იქნება 255.255.128.0 და ჩვენ გვაქვს 7+8 = 15 ჰოსტის ბიტი. რამდენად „დიდია“ ეს 2 ქვექსელი? ჩვენ გვაქვს 15 ბიტი, ჰოსტისთვის ეს იქნება
2 15= 32768
გამოსაყენებელად ჰოსტისთვის IP მისამართი იქნება
32768 – 2 = 32766
(-2 ქსელის და სამაუწყებლო მისამართის გამო)

## Slide 17: Subnet 1:
IP address | 172 | 16 | 0 | 0
 | 10101100 | 00010000 | 00000000 | 00000000
Subnet mask | 255 | 255 | 128 | 0
 | 11111111 | 11111111 | 10000000 | 00000000
Network address:
172 | 16 | 0 | 0
10101100 | 00010000 | 00000000 | 0000000
პირველი გამოსაყენებელი ჰოსტის IP მისამართი არის ის, რომელიც მოდის ქსელის მისამართის შემდეგ, - ეს არის 172.16.0.1.
172 | 16 | 0 | 1
10101100 | 00010000 | 00000000 | 00000001

## Slide 18
ჰოსტის ბოლო IP მისამართი არის:
172.16.127.254.
172 | 16 | 127 | 254
10101100 | 00010000 | 01111111 | 11111110
Broadcast მისამართი:
172 | 16 | 127 | 255
11000000 | 10101000 | 01111111 | 11111111

## Slide 19
Subnet 2
პირველი ქვექსელი დასრულდა 172.16.127.255-ზე, შემდეგი ხელმისაწვდომი მისამართით, რომელიც არის 172.16.128.0.
IP address | 172 | 16 | 128 | 0
 | 10101100 | 00010000 | 10000000 | 00000000
Subnet mask | 255 | 255 | 128 | 0
 | 11111111 | 11111111 | 10000000 | 00000000
Network address:
172 | 16 | 128 | 0
10101100 | 00010000 | 10000000 | 00000000

## Slide 20
ჰოსტის პირველი გამოყენებადი IP address:
172 | 16 | 128 | 1
10101100 | 00010000 | 10000000 | 00000001
Host-ის ბოლო გამოყენებადი IP მისამართი:
172 | 16 | 255 | 254
10101100 | 00010000 | 11111111 | 11111110
Broadcast მისამართი:
172 | 16 | 255 | 255
11000000 | 10101000 | 11111111 | 11111111

## Slide 21
Class A ქვექსელებად დაყოფა
ავიღოთ 10.0.0.0 A კლასის ქსელი ქვექსელის ნიღბით 255.0.0.0 და შევქმნათ მისგან 12 ქვექსელი:
IP address | 10 | 0 | 0 | 0
 | 00001010 | 00000000 | 00000000 | 00000000
Subnet mask | 255 | 0 | 0 | 0
 | 11111111 | 00000000 | 00000000 | 00000000
255 | 240 | 0 | 0
11111111 | 11110000 | 00000000 | 00000000
თუ გვინდა შევქმნათ მეტი ქვექსელი, უნდა ავიღოთ ბიტები ჰოსტის ნაწილიდან. ყოველი ნასესხებ ბიტზე შეგიძლიათ გააორმაგოთ ქვექსელების რაოდენობა, 4 ბიტის სესხებით ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ 16 ქვექსელი ამ ერთი ქსელიდან. 3 ბიტი არ იქნება საკმარისი, რადგან მისით შეგვიძლია შევქმნათ მხოლოდ 8 ქვექსელი.

## Slide 22
ქვექსელი 1
IP address | 10 | 0 | 0 | 0
 | 00001010 | 00000000 | 00000000 | 00000000
Subnet mask | 255 | 240 | 0 | 0
 | 11111111 | 11110000 | 00000000 | 00000000
Network address:
10 | 0 | 0 | 0
00001010 | 00000000 | 00000000 | 00000000

## Slide 23
First usable host IP address:
10 | 0 | 0 | 1
00001010 | 00000000 | 00000000 | 00000001
Broadcast address:
10 | 15 | 255 | 255
00001010 | 00001111 | 11111111 | 11111111

## Slide 24
ცვლადი სიგრძის ქვექსელის ნიღაბი
Variable Length Subnet Mask (VLSM)
ჩვენ განხილულ ქვექსელს ჰქონდა "ფიქსირებული ზომა". თითოეულ ქვექსელს იგივე ზომა ჰქონდა. მაგალითად, ჩვენ ავიღეთ C კლასის ქსელი 192.168.1.0 და დავყავით 4 ბლოკად:

## Slide 25
მაგრამ, დავუშვათ გვაქვს შემდეგი მოთხოვნები:
ერთი ქვექსელი 12 ჰოსტისთვის.
ერთი ქვექსელი 44 ჰოსტისთვის.
ერთი ქვექსელი 2 ჰოსტისთვის
.ერთი ქვექსელი 24 ჰოსტისთვის.
გვაქვს 4 ქვექსელი, იკარგება ბევრი IP მისამართი.
თუ ქსელი დაყოფილია 4 ქვექსელად და მასში არის 64 მისამართი, აქედან მჭირდება მხოლოდ 2 IP მისამართი, იკარგება 62 IP მისამართს.

## Slide 26
ვთქვათ, 192.168.1.0 ქსელის ქვექსელება ყველაზე ეფექტური გზით, გადავხედოთ მოთხოვნებს:
ერთი ქვექსელი 12 ჰოსტისთვის.
ერთი ქვექსელი 44 ჰოსტისთვის.
ერთი ქვექსელი 2 ჰოსტისთვის.
ერთი ქვექსელი 24 ჰოსტისთვის.
რა სახის ქვექსელები დაგვჭირდება ამ ჰოსტებში ჩასართავად?
12 ჰოსტისთვის, ყველაზე პატარა ქვექსელი იქნება 16 Ip მისამართით.
44 ჰოსტი, ყველაზე პატარა ქვექსელი იქნება 64 Ip მისამართით.
2 ჰოსტი, ყველაზე პატარა ქვექსელი იქნება 4 Ip მისამართით.
24 ჰოსტი, ყველაზე პატარა ქვექსელი იქნება 32 Ip მისამართით

## Slide 27
სულ გვაქვს "256„ Ip მისამართი
რა არის ქსელის მისამართები?
რა არის გადაცემის მისამართები?
რა არის ქვექსელის ნიღაბი?
რა არის გამოსაყენებელი ჰოსტის IP მისამართები?

## Slide 28
იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ზომის ქვექსელი, ჩვენ უნდა გამოვთვალოთ ქვექსელის ნიღაბი თითოეული ქვექსელისთვის.
ქვექსელის ნიღბის საპოვნელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ხერხი:
256 – ქვექსელის „ზომა“ = ქვექსელის ნიღაბი
ქვექსელი 1: 256 – 64 = 192 ქვექსელის ნიღაბი (mask) 255.255.255.192
ქვექსელი 2: 256 – 32 = 224 ქვექსელი ნიღაბი (mask) 255.255.255.224
ქვექსელი 3: 256 – 16 = 240 ქვექსელის ნიღაბი (mask) 255.255.255.240
ქვექსელი 4: 256 – 4 = 252 ქვექსელის ნიღაბი (mask) 255.255.255.252
VLSM-ის გამოყენებისას, აუცილებლად მისამართების გამოყოფა უნდა დაიწყოთ ყველაზე დიდი ქვექსელიდან.

## Slide 29
ქვექსელი 1: (ზომა არის 64)
  ქსელის მისამართი: 192.168.1.0
ქვექსელი 2: (ზომა არის 32)
  ქსელის მისამართი: 192.168.1.64
ქვექსელი 3: (ზომა არის 16)
  ქსელის მისამართი: 192.168.1.96
ქვექსელი 4: (ზომა არის 4)
  ქსელის მისამართი: 192.168.1.112
ქვექსელი 5: (აქედან დაიწყება თავისუფალი სივრცე)
  ქსელის მისამართი: 192.168.1.116

## Slide 30
ქვექსელი 1: (ზომა 64)
  network address: 192.168.1.0
  first host: 192.168.1.1
  last host: 192.168.1.62
  broadcast address: 192.168.1.63
ქვექსელი 2: (size of 32)
  network address: 192.168.1.64
  first host: 192.168.1.65
  last host: 192.168.1.94
  broadcast address: 192.168.1.95
ქვექსელი3: (size of 16)
  network address: 192.168.1.96
  first host: 192.168.1.97
  last host: 192.168.1.110
  broadcast address: 192.168.1.111
ქვექსელი4: (size of 4)
  network address: 192.168.1.112
  first host: 192.168.1.113
  last host: 192.168.1.114
  broadcast address: 192.168.1.115